РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Расчет требуемого количества элементов водосточной системы:

  - Для расчета общего количества воронок, определяем эффективную площадь для каждого ската кровли (см. рис. 1):

Площадь крыши [м2] = (H/2+В) х длина ската.

Для крыш со скатом менее 10 градусов, эффективная максимальная площадь крыши равняется общей площади крыши.

Имея, рассчитанную площадь, определяем требуемое количество воронок  по таблице 1.

Таблица 1.

| Установка воронки | Площадь кровли, приходящаяся на одну воронку |
| --- | --- |
| Желоб подводится к воронке с одной стороны |  | 115 м2 |
| Желоб подводится к воронке с двух сторон |  | 270 м2 |

  - Рассчитать общее количество желобов и соединителей желоба, исходя из максимальной длины желоба 4 м.

  - Рассчитать общее количество водосточных труб и соединительных муфт, исходя из максимальной длины трубы 4 м. с учетом длины карнизного свеса и применяемых колен.

  - Рассчитать требуемое количество кронштейнов крепления желоба, исходя из максимально допустимого шага их установки 0,6 м.

  - Рассчитать требуемое количество хомутов крепления водосточной трубы, исходя из максимально допустимого шага их установки 1,8 м.

- Монтаж желобов:

  - Смонтировать кронштейны крепления желоба на карнизном свесе кровли. В зависимости от типа выбранных кронштейнов (металлический / пластиковый), их крепление может осуществляться (см. рис. 2):

- к стропильной ноге;

- к фронтонной доске;

- к настилу.

Рис. 2

  - При монтаже желобов требуется обеспечить уклон 28 мм на 10 м (1:350), необходимого для нормального стока воды.

  - Желоб должен выходить за пределы ската крыши а не менее чем на половину своего диаметра, и не должен выходить за пределы линии, являющейся продолжением крыши в (см. рис. 3).

Рис. 3

  - Крепление желоба осуществляется со стороны фронтонной доски. Желоб вставляется сначала в задние зажимы кронштейна, соединителей желоба и воронок и поочередно вдавливается в передние замки этих же элементов (см. рис. 4).

Рис. 4

Обратите внимание: Желоба водосточной системы GALECO можно монтировать после установки фартука свеса (капельника)!

  - Рекомендуем вырезать отверстие в желобе в точке стока, над сливным отверстием в воронке, вместо полного его разрезания.

  - На торцах желоба устанавливаем заглушки.

- Монтаж водосточной трубы:

  - Соединяем трубу и воронку с помощью муфты (см. рис 5а).

  - В случае кровли, выступающей за фасад, соединяем трубу с воронкой при помощи двух колен и дополнительного отрезка трубы (см. рис. 5b).

Рис. 5

  - Трубы соединяются с помощью муфт с учетом компенсационного зазора.

  - Хомуты крепим на расстоянии, не превышающем 1,8 м. друг от друга (см. рис. 6), у каждой трубы жестко фиксировать только один хомут, второй хомут является лишь направляющим.

Рис. 6

  - При отводе воды на землю, на нижнем конце трубы устанавливается колено на расстоянии не менее 20 см от земли. В специальное углубление колена закрутить саморез для более надежного крепления.

При наличии дренажной системы, нижний конец трубы заводится непосредственно в коллектор для сбора воды (см. рис. 7).

Рис. 7

# Text boxes

Рис. 1